| 4ème | Fiche Ressource Activité 1 | communication et la gestion de l’Information L’acquisition du signal. LA NATURE DE L'INFORMATION. |  |
| --- | --- | --- | --- |

L’acquisition d'un signal :

Rappel : la chaine d'information :

- L'acquisition de l'information se situe en tout début de la chaine d'information.

Définitions :

- L'acquisition de l'information consiste à faire entrer une information analogique, logique ou numérique dans un système, par le biais d'un capteur ou d'un détecteur.

- Les capteurs : Les capteurs sont utilisés pour acquérir des informations de nature physique. (température, luminosité, vitesse du vent....)

- Les détecteurs : Les détecteurs sont utilisés pour acquérir des informations de nature « tout ou rien » ou information logique (marche / arrêt, porte ouverte / fermée, présence d'une personne.....)

Exemples de composant assurant la fonction acquérir :

| Grandeur physique à acquérir | Capteur |  | Information logique (tout ou rien) à acquérir | Détecteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température | Sonde de température |  | Détecteur de présence | Barrière infrarouge |
| Luminosité | Cellule photoélectrique |  | Marche / arrêt | Interrupteur deux positions |
| Vitesse du vent | Anémomètre |  | Barrière ouverte ou fermée | Barrière levante |

La nature de l'information :

- Les informations logiques :

  - Pour acquérir des informations de nature logique (tout ou rien) on utilise des détecteurs qui délivrent eux aussi une information logique : vrai ou faux

| Exemple : le détecteur de présence d'une personne autour d'une piscine |
| --- |
|  | Information délivré par le détecteur |
|  | Personne n'est détecté | Quelqu'un est détecté |
|  | FAUX | VRAI |
| Information logique | 0 | 1 |
| Nature du signal |  |  |
| Remarque : L’information présence d’une personne a pour représentation un 1 logique. La présence d’une personne fait réagir le détecteur. On dit aussi que l’information est vraie. |

- Les informations analogiques :

  - Pour acquérir des informations de nature analogique (grandeurs physiques), on utilise des capteurs. Ils délivrent des informations analogiques ou numériques.

  - Nature du signal :

    - Un signal est dit analogique, si l’amplitude de la grandeur porteuse de l’information peut prendre une  infinité de valeur dans un intervalle de temps donné. Exemple : La température de l’air qui varie tout au long de la journée.

    - Le signal prend donc la forme d’une  « courbe » qui varie :

    - La grandeur analogique est représentative d’un courant

ou d’une tension.

- Les informations numériques :

  - Un signal est numérique si l’information ne peut prendre que deux valeurs : 0 ou 1.
Ces deux informations logiques (0 ou 1) sont appelées bits. Ils sont regroupés en octets (8 bits) pour constituer l’information numérique.

  - La numérisation d’un signal analogique par exemple, facilite le traitement et la communication entre objet techniques.

    - Nature du signal :

    - Exemple : Le capteur de température :

# Text boxes

Acquérir

Traiter

Transmettre

Ou

Communiquer

Grandeurs physiques / information logique, analogiques.....

Capteur de température :

Analogique / Numérique

Entrée : grandeur physique :

Variation de la température

Sortie : Information numérisée sous forme d’octets constitués de 8 bits