| 4ème | ANALYSE ET CONCEPTION DE L’OBJET TECHNIQUE Fiche Activité | CHAUFFER DE L’EAU REPRESENTATION FONCTIONNELLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONNAISSANCES | Niveau d’acquisition | CAPACITES : |
| Représentation fonctionnelle. | 1 « Je sais » | - Décrire sous format schématique, le fonctionnement de l’objet technique |
|  | 2 « Je sais en parler » | - Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction |
|  | 3 « Je sais faire» | - Etablir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et un croquis du circuit informationnel d’un objet technique |

Les objets techniques sont conçus pour répondre à différents besoins. Ils assistent les êtres humains dans leurs tâches quotidiennes et améliorent leur confort. La domotique qui se développe au sein des habitations participe à cet effort en automatisant certains usages (éclairage, chauffage, arrosage…..).

PROBLEME A RESOUDRE N°1 :

 Comment chauffer l’eau dans une maison ?

Investigation :

1 Quel matériel permet de chauffer l’eau de votre douche ? Comparez avec vos camarades. Y-a t-il des solutions différentes ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Imaginez d’autres solutions en les expliquant. Vous pouvez faire des dessins à main levée.

2- Cherchez la définition du mot schéma, puis essayez de schématiser votre système production d’eau chaude ? (nommez les différents éléments ainsi que la (les) sources d'énergie : gaz, électricité, fuel, solaire,  ...)

- Synthèse : Les systèmes de production d’eau chaude des élèves de la classe :

| Solution technique | Nb d’élèves |  | Solution technique | Nb d’élèves |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffe eau (à gaz) |  |  | Capteur solaire (thermique) |  |
| Chauffe eau électrique (cumulus) |  |  | Chaudière (à bois, fuel, gaz,…) avec ballon |  |

Entrez vos résultats en mode tableur puis présentez et imprimez un histogramme :

En mode tableur						Histogramme

Pour satisfaire une fonction de service (usage, estime) ou une contrainte, un objet technique doit assurer une ou plusieurs fonctions techniques nécessaires à son fonctionnement.

PROBLEME A RESOUDRE N°2 :

 Comment représenter les différentes fonctions d’un objet technique ?

Dans notre environnement nous voyons de plus en plus de panneaux solaires sur les toits. Comment fonctionnent-t-ils ?

|  |  | Réponse : L’énergie thermique est captée par le panneau solaire. La chaleur ainsi captée chauffe le liquide du circuit primaire, qui chauffe à son tour, par échange thermique, l’eau contenue dans le ballon de stockage. L’eau ainsi chauffée est ensuite distribuée dans le circuit secondaire qui dessert l’eau chaude sanitaire |
| --- | --- | --- |

- Précisez la fonction d’usage de cette installation?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Observez le fonctionnement de la maquette.

Consultez le site http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/cesi/rub2.htm

lisez le chauffe-eau solaire individuel «  comment ça marche » et:

- sur votre poste d’informatique  cliquez sur « CD Ressources techno »  Elève  Mode complet  Atelier

-  Maison de l’énergie  Utiliser l’énergie solaire

-  La chaîne fonctionnelle de l’énergie sur un chauffe-eau solaire individuel

-  Chauffe eau solaire : analyse du fonctionnement, puis

-  Chauffe eau solaire : chaîne fonctionnelle de l’énergie

-  Faites la simulation puis répondez aux questions.

(vous pourrez refaire les animations autant de fois que nécessaire)

- Expliquez brièvement le principe de fonctionnement :
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

3- Complétez le schéma ci-dessous :

- Passez en bleu le circuit d’eau froide, en rouge le circuit d’eau chaude.

- Listez les fonctions techniques

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

- Relevez le nom du composant permettant de capter le rayonnement.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

- Complétez la  représentation fonctionnelle ci-dessous.

8. A l’aide des fonctions suivantes, Complétez le diagramme fonctionnel ci dessous

Captage – Régulation – Distribution – Production –

| 4ème | ANALYSE ET CONCEPTION DE L’OBJET TECHNIQUE Fiche Ressource | QUELQUES SOLUTIONS POUR CHAUFFER DE L’EAU |  |
| --- | --- | --- | --- |

CHAUFFE EAU AU FUEL                                                      CHAUFFE EAU AU GAZ

CHAUFFE EAU ELECTRIQUE

CHAUFFE EAU SOLAIRE

CAPTEUR SOLAIRE

# Text boxes

Fonctions techniques

Blocs fonctionnels

Eléments constituant la solution technique